## Slide 1: Redes Multimídia
Redes para Aplicações Multimídia

## Slide 2: Redes Multimídia
Classificação de Aplicações
O que falta da infraestrutura das redes?
Serviço do melhor esforço
Como oferecer QoS?
  Serviços Integrados
  Serviços Diferenciados

## Slide 3: RM– Classificação de Aplicações
Em geral
  Aplicações sensíveis a atraso
    E também a sua variação
  Tolerantes a perda
    Perdas parciais podem ser parcial ou totalmente encobertas
  Classificadas como aplicações não elásticas
    Elásticas (web, email, ftp) atrasos longos não são desejáveis, mas também não são prejudiciais!
      Baixar uma MP3 e ouví-la depois! (isso é um download!)

## Slide 4: RM– Classificação de Aplicações
Em geral
Aplicação | Perda | Largura de Banda | Atraso
FTP, SMTP e WEB | Não | Elástica | Tolerante
Áudio ou Vídeo Armazenado | Tolerante | Áudio – Kbps Vídeo – Mbps | Não (seg)
Áudio ou Vídeo “Tempo Real” | Tolerante | Áudio – Kbps Vídeo – Mbps | Não (ms)

## Slide 5: RM– Classificação de Aplicações
Classificação
  Audio e vídeo de fluxo contínuo armazenados
    Mídia armazenada
      Clientes requisitam vídeos previamente enviados
      YouTube!
      Espera-se até 10s [Kurose]
    Fluxo Contínuo (streaming)
      Reprodução é realizada junto ao recebimento dos dados
    Reprodução Contínua
      A reprodução deve prosseguir de acordo com a temporização da gravação
      Os dados devem ser recebidos em tempo mesmo com atrasos

## Slide 6: RM– Classificação de Aplicações
Classificação
  Audio e vídeo de fluxo contínuo ao vivo
    “Transmissão de rádio e TV pela Internet”
    O fato de não ser armazenado...
      Não dá para adiantar o recebimento dos dados
      Buffer não resolve!
    Na TV a distribuição é via broadcast
    Na Internet
      Multicast IP
      Aplicações (em camadas Multicast) – P2P ou CDN com unicast ao receptor final
      Só é tolerado o atraso inicial da reprodução do conteúdo

## Slide 7: RM– Classificação de Aplicações
Classificação
  Audio e vídeo interativo em “tempo real”
    Comunicação entre pessoas em “tempo real”
    Audio/Vídeo Conferência pela Internet
    Skype faz isso!!! Mas a qualidade é garantida?
      Atrasos sempre menores que 150ms
      Tratar a variação de atraso (jitter) mesmo com sobrecarga de tráfego

## Slide 8: O Que Falta na Internet de Hoje?
O protocolo IP e o serviço de melhor esforço
  Não promete nada em relação atrasos. O IP nem garante a entrega! TCP garante!
  O TCP e UDP (ou quaisquer outros) não podem garatir nada pois rodam sobre o IP
    Descarta o IP então (veremos em virtualização) :)
  Seria possível...
    Superdimensionar a rede?
    Reduzir a quantidade de dispositivos do caminho?
    Classificar o tráfego?
    Reservar recursos?

## Slide 9: O Que Falta na Internet de Hoje?
Classificar as soluções:
  Manter o serviço de melhor esforço
    Superdimensionar a largura de banda e a capacidade de roteamento ($$$ para clientes)
    CDNs (Redes de Distribuição de Conteúdo)
    Redes Multicast de Sobreposição (Multicast na camada de Aplicação
  Abandonar o serviço de melhor esforço
    Oferecer Reserva de Recursos (IntServ) (QoS Garantida)
    Tratamento Diferenciado dos Serviços (DiffServ) (QoS Diferencial)

## Slide 10: O Que Falta na Internet de Hoje?
Abordagem | Inovação | Garantia | Onde pode ser usado? | Complexidade de Implantação* | Mecanismos
Obter o máximo do serviço de melhor esforço | Nenhuma | Nenhuma | Qualquer Local | Mínima | Suporte de camada de aplicação e CDN
QoS Diferencial | Classes de Fluxos | Nenhuma ou Branda | Alguns Locais | Média | Classificação e Escalonamento
QoS Garantida | Garantia de Fluxos Individuais | Definitiva (se o fluxo é admitido) | Poucos Locais | Alta | Escalonamento, Controle de Admissão e Sinalização

## Slide 11: Compressão de Áudio e Vídeo
Áudio
  Faixa das Redes de Telefonia (0 a 4KHz)
  Técnica de Modulação (PCM*) e Teorema de Nyquist indicam que
    8000 amostras por segundo
    8 bits
    64Kbps (mono) e 128Kbps (stereo)
  CD ( 0 a 22KHz) 44100 amostras com 16 bits por amostra

## Slide 12: Compressão de Áudio e Vídeo
PCM

## Slide 13: Compressão de Áudio e Vídeo
PCM

## Slide 14: Compressão de Áudio e Vídeo
PCM
  Taxa de Amostragem (Teorema de Nyquist)
    O sinal analógico pode ser reproduzido com um número infinito de amostras
    Segundo Nyquist, a taxa de amostragem deve ser duas vezes a maior freqüência do sinal
    Ou seja para calcularmos a capacidade mínima de transmissão de um sinal digital é necessário multiplicar a quantidade de amostras pela quantidade de bits de cada amostra

## Slide 15: Compressão de Áudio e Vídeo
Áudio
  GSM (13 Kbps)
  G.729 (8 Kbps) – Skype*
  G723.3 (6,4 e 5,3 Kbps)
  MPEG 1 de camada 3 (MP3) taxas a partir de 96Kbps
  * Pode utilizar:
  – SVOPC (Sinusoidal Voice Over Packet Coder) – 20Kbps
  - 8 KHz
  – SIKL (Steel Industries Kerala Limited) – 40Kbps
  - 8 a 24 KHz

## Slide 16: Compressão de Áudio e Vídeo
Vídeo
  Entendendo a complexidade
  Simples imagem 12x14 pixels
  Cada pixel tem uma componente RGB (24 bits)
  Imagem é 12x14x24 = 4032bits (quase 4Kb)
  Se um vídeo é feito a 30 frames por segundo
    120Kbps!!!!
  Façam um cálculo simples de um vídeo 640x480

## Slide 17: Compressão de Áudio e Vídeo
Vídeo
  MPEG 1 (1,5 Mbps)
  MPEG 2 (3 a 6 Mbps)
  MPEG 4 (orientado aos objetos)
    Alta qualidade e baixa taxa
    .divx ou .mp4
  H261.1 (2Mbps)

## Slide 18: Compressão de Áudio e Vídeo
Vídeo
  MPEG 1 (1,5 Mbps)
  MPEG 2 (3 a 6 Mbps)
  MPEG 4 (orientado aos objetos)
    Alta qualidade e baixa taxa
    .divx ou .mp4
  H261.1 (2Mbps)

## Slide 19: Multimídia na WEB
Stream de Áudio e Vídeo Armazenado
  Primeiro Método – Utilização de Servidor Web

## Slide 20: Multimídia na WEB
Stream de Áudio e Vídeo Armazenado
  Segundo Método – Utilização de Servidor Web com Metafile

## Slide 21: Multimídia na WEB
Stream de Áudio e Vídeo Armazenado
  Terceiro Método – Utilização de um Media Server

## Slide 22: Multimídia na WEB
Stream de Áudio e Vídeo Armazenado
  Quarto Método – Media Server + RTSP

## Slide 23: Serviço do Melhor Esforço
Limitações
  Uma Simples aplicação de Áudio – G.729 (8000bps) – utilizando UDP (envio a cada 20ms)
    160 bytes (50 pacotes)
  Problemas
    Perda de Pacotes
    Atraso fim a fim (delay)
    Variação do Atraso (jitter)

## Slide 24: Serviço do Melhor Esforço
  Perda de Pacotes
    Pode ser eliminada utilizando o TCP?
      Qual o problema disso?
        Aumenta o atraso fim a fim
        Mecanismos do TCP não são ideais para estas aplicações
        Em geral pacotes perdidos são descartados
    Em geral até 10% de perdas pode ser tolerado
      Audio – fala de novo! : )
      Vídeo – Técnicas de Adaptação
      FEC (Correção de Erros por Repasse) [RFC 2733]
        Ferramnetas em [RAT, 2009] e [Rosengerg, 2000]
      Intercalação

## Slide 25: FEC – Informação Redundante
É enviando uma informação redundante a cada n porções de transmissões originais [Bolot, 1996]
  Utilizando XOR
  Ex. ilustrativo10011100 11100100 11001111
    Enviado Recebido
    10011100 10011100
    11100100
    11001111 11001111
    10110111 10110111
    11100100
  Ajuste de recuperação pode ser feito dinamicamente

## Slide 26: FEC – Duplicação com Baixa Qualidade
Envio de informação redundante com qualidade inferior [Perkins, 1998]
  GSM (13Kbps) + G723.3 (5Kbps)
  A implementação abaixo não suportaria duas perdas consecutivas

## Slide 27: Intercalação
Não utiliza dados redundantes
  Não aumenta a largura de banda
Pode melhorar o fluxo de audio [Perkins, 1998]
Aumenta a latência
  Não recomendado para aplicações não armazenadas

## Slide 28: Serviço do Melhor Esforço
Atraso fim a fim(delay) e variação de atraso (jitter)
  O que causa delay e jitter?

## Slide 29: Serviço do Melhor Esforço
Eliminação da Variação de Atraso no Receptor
  O normal é pensar em cache!!!
  Atraso fixo
    Ser suficientemente longo para que todos cheguem e antes da reprodução
    Para aplicações não-elásticas, se chegar depois da reprodução é descartado
    Espera-se 150ms (voz), aceita-se até 400ms
    Situação Hipotética – Qual atraso você escolheria?
      150ms de atraso 85% de recebimento
      200ms de atraso 90% de recebimento
      400ms de atraso 97% de recebimento

## Slide 30: Serviço do Melhor Esforço
Eliminação da Variação de Atraso no Receptor
  Atraso de reprodução fixo
Transmissão de
vídeo em taxa constante de bit
dados cumulativos
tempo
Atraso
de rede
variável
Recepção de
vídeo no cliente
Reprodução no cliente
em taxa constante
de bit
Atraso de
reprodução no cliente
vídeo em
buffer

## Slide 31: Serviço do Melhor Esforço
Eliminação da Variação de Atraso no Receptor
  Atraso de reprodução fixo

## Slide 32: Serviço do Melhor Esforço
Eliminação da Variação de Atraso no Receptor
  Atraso de reprodução adaptativo
    Princípio é ajustar os períodos de silencio de acordo com o atraso médio da rede
    Se o atraso médio dos pacotes é baixo
      Reprodução dos pacotes sem alongamento
    Caso contrário
      Reprodução de pacotes é intercalada com trechos de silêncio
  Cálculo pode ser visto em [Kurose]
  A pergunta é como fazer isso com vídeo?

## Slide 33: CDN – Rede de Distribuição de Conteúdo
Distribuição de Vídeo Armazenado
  Modelo simples
    Um servidor
    Clientes Conectados a ele
  Se o número de clientes aumenta
    Server farm
    Clientes conectados a ela
  Problemas
    Se os clientes estiverem geograficamente distribuídos ?
    O que acontecerá se este vídeo se tornar muito popular?

## Slide 34: CDN – Rede de Distribuição de Conteúdo
“Se Maomé não pode ir à montanha, a montanha vai à Maomé”
Solução:
  Replica o conteúdo em servidores por toda a Internet
  Conteúdo é descarregado nos servidores CDN antes do tempo de uso
  Colocar o conteúdo "próximo" ao usuário evita prejuízos (perda, atraso) de se enviar o conteúdo por longos caminhos
  Descentralização do Acesso
  Roteamento Com Multicast
    DVMRP ou MOSPF

## Slide 35: CDN – Rede de Distribuição de Conteúdo
Mas como redirecionar o usuário ao servidor certo?
  Redirecionamento de DNS

## Slide 36: CDN – Rede de Distribuição de Conteúdo
Perguntas interessantes:
  Como a distribuição de vídeo é feita? Qual a periodicidade da mesma?
    Unicast ou Multicast
  Como utilizar CDNs para distribuição de áudio e vídeo de fluxo contínuo ao vivo?

## Slide 37: Dimensionando Redes de Melhor Desempenho
O problema gira em torno de questões econômicas e organizacionais
  Quanto os usuários estariam dispostos a pagar?
  Como diversos provedores concordariam em ajudar um fluxo multimídia?
Além disso, era necessário
  Modelos de demanda de tráfego (é possível?)
  Exigências de desempenho definidas
  Modelos de previsão de desempenho fim a fim

## Slide 38: Aplicações Interativas em Tempo Real
RTP – Real Time Protocol
  É um protocolo de aplicação ou transporte?

## Slide 39: Aplicações Interativas em Tempo Real
RTP – Real Time Protocol
  Especifica uma estrutura de pacotes que transportam dados de áudio e vídeo
  Fax a fragmentação do fluxos de dados e fornece
    Identificação do tipo do pacote
    Numeração de sequência
    Timestamp (sincronização de mídias)
  É executado entre os hosts finais (assim como o TCP)
    Devem ter suporte ao RTP

## Slide 40: Aplicações Interativas em Tempo Real
RTP – Real Time Protocol
  Não oferece garantias que os pacotes são entegues
  As bibliotecas do RTP fornecem uma interface de camada de transporte que estendem o UDP
  O encapsulamento UDP permite que não seja visto por roteadores intermediários
    Os roteadores não ajudam o RTP

## Slide 41: Aplicações Interativas em Tempo Real
RTP – Real Time Protocol
  Considere enviar 64 kbps de voz codificada em PCM sobre RTP
  A aplicação reúne dados codificados em blocos, por exemplo, a cada 20 ms = 160 bytes por bloco
  O bloco de áudio, junto com o cabeçalho RTP, forma o pacote RTP, que é encapsulado num segmento UDP
  O cabeçalho RTP indica o tipo de codificação de áudio em cada pacote
    Os transmissores podem mudar a codificação durante a conferência

## Slide 42: Aplicações Interativas em Tempo Real
RTP – Real Time Protocol
  Considere enviar 64 kbps de voz codificada em PCM sobre RTP
  A aplicação reúne dados codificados em blocos, por exemplo, a cada 20 ms = 160 bytes por bloco
  O bloco de áudio, junto com o cabeçalho RTP, forma o pacote RTP, que é encapsulado num segmento UDP
  O cabeçalho RTP indica o tipo de codificação de áudio em cada pacote
    Os transmissores podem mudar a codificação durante a conferência

## Slide 43: Aplicações Interativas em Tempo Real
RTP – Real Time Protocol
Tipo de carga (7 bits): utilizado para indicar o tipo de codificação que está sendo usado no momento.
  Tipo de carga 0: PCM mu-law, 64 kbps
  Tipo de carga 3, GSM, 13 kbps
  Tipo de carga 7, LPC, 2.4 kbps
  Tipo de carga 26, Motion JPEG
  Tipo de carga 31. H.261
  Tipo de carga 33, MPEG2 vídeo

## Slide 44: Aplicações Interativas em Tempo Real
RTP – Real Time Protocol
Campo SSRC (32 bits). Identifica a fonte do fluxo RTP. Cada fluxo numa sessão RTP deve ter um SSRC distinto
Timestamp field – Reflete o instante de amostragem do primeiro byte no pacote de dados RTP
  Para áudio, o relógio de marca de tempo incrementa de um a cada intervalo de amostragem
    Por exemplo, cada 125 us para ta 8 KHz)

## Slide 45: Além do Serviço do Melhor Esforço
QoS Diferencial
QoS Garantida
Abordagem | Inovação | Garantia | Onde pode ser usado? | Complexidade de Implantação* | Mecanismos
Obter o máximo do serviço de melhor esforço | Nenhuma | Nenhuma | Qualquer Local | Mínima | Suporte de camada de aplicação e CDN
QoS Diferencial | Classes de Fluxos | Nenhuma ou Branda | Alguns Locais | Média | Classificação e Escalonamento
QoS Garantida | Garantia de Fluxos Individuais | Definitiva (se o fluxo é admitido) | Poucos Locais | Alta | Escalonamento, Controle de Admissão e Sinalização

## Slide 46: Além do Serviço do Melhor Esforço
QoS Diferencial
  A internet não fornece suporte a aplicações multimidia sensíveis a atraso
  Premissa é que fluxos de diferentes naturezas tenham tratamento diferenciado
    Poderia cobrar mais por esses serviços
    A ideia é classificar e regular
  Entender os princípios com exemplos

## Slide 47: Além do Serviço do Melhor Esforço
QoS Diferencial – Cenário 02 – 1 Mbps para telefonia IP, FTP compartilha um enlace de 1,5 Mbps
  Rajadas de FTP podem congestionar o roteador, causando perda de áudio
  Quer dar prioridade ao áudio sobre FTP?
  Como fazer o servidor FTP ter prioridade?
Princípio 1
Marcação dos pacotes é necessária para o roteador distinguir entre diferentes classes; assim como novas regras de roteamento para tratar os pacotes apropriadamente.

## Slide 48: Além do Serviço do Melhor Esforço
QoS Diferencial – Cenário 02 – Aplicações malcomportadas (áudio envia pacotes numa taxa superior à taxa declarada)
  Policiamento: força as fontes a aderirem às alocações de largura de banda
  Marcação e policiamento na borda da rede:
    Similar ao ATM UNI (User Network Interface)
Princípio 2
Fornecer proteção (isolação) para uma classe em relação às demais.

## Slide 49: Além do Serviço do Melhor Esforço
QoS Diferencial – Cenário 02 – Aplicações malcomportadas (áudio envia pacotes numa taxa superior à taxa declarada)
  Alocando largura de banda fixa (não compartilhável) para o fluxo: uso ineficiente da banda se o fluxo não usar sua alocação
Princípio 3
Além da isolação, é necessário usar os recursos da forma mais eficiente possível.

## Slide 50: QoS Diferencial
Mecanismos de Escalonamento
  FIFO (FCFS – First Come First Served)
  Enfileiramento Prioritário
  Varredura Ciclica e WFQ (weighted fair queuing)

## Slide 51: QoS Diferencial
Mecanismos de Escalonamento
  Enfileiramento Prioritário implementa Filas com prioridade: transmite um pacote de prioridade mais alta que esteja presente na fila
  Múltiplas classes, com diferentes prioridades
  Classes podem depender de marcação explícita ou de outras informações no cabeçalho. Ex.: o IP de origem/destino, números de porta etc.

## Slide 52: QoS Diferencial
Mecanismos de Escalonamento
  Varredura Ciclica e WFQ (weighted fair queuing)
    Classificados do mesmo modo que o enfileiramento prioritário
    Varredura cíclica alterna o procesamento das filas de prioridade
    Escalonamento round robin:
      Múltiplas classes
      Ciclicamente percorre as classes presentes na fila, servindo um pacote de cada classe (se disponível)

## Slide 53: QoS Diferencial
Mecanismos de Escalonamento
  Diferença entre o escalonamento prioritário e a varedura cíclica

## Slide 54: QoS Diferencial
Mecanismos de Escalonamento
  WFQ (weighted fair queuing)
    Fornece uma quantidade diferenciada de serviço a cada classe, num dado período de tempo, atribuindo-lhes pesos diferentes
    Assim, uma classe i, de peso wi , receberá uma fração de serviço = wi / (somatório (wj))

## Slide 55: QoS Diferencial
Mecanismos de Escalonamento
  WFQ (weighted fair queuing)
    Pode classificar o tráfego por endereço IP de origem e destino, protocolo ou porta (socket)
    Altera o funcionamento clássico do TCP
    A ajuste dos pesos é seu diferencial

## Slide 56: QoS Diferencial
Mecanismos de Regulação
  Leaky Bucket
    Limitar o tráfego para não exceder os parâmetros declarados.
    Três critérios comuns utilizados:
      Taxa média: quantos pacotes podem ser enviados por unidade de tempo? (a longo prazo)
      Taxa de pico: ex., 6.000 pacotes por minuto (ppm) na média; taxa de pico de 1.500 pps
      Tamanho da rajada: número máximo de pacotes enviados consecutivamente (num curto período de tempo)

## Slide 57: QoS Diferencial
Mecanismos de Regulação
  Leaky Bucket
    Bucket pode segurar b tokens
    Tokens gerados numa taxa r token/s exceto se o balde estiver cheio
    Num intervalo de tamanho t: número de pacotes admitidos menor ou igual a r*t + b
    Filtra rajada de fluxos
    Limita a largura de banda máxima

## Slide 58: QoS Diferencial
Como combinar a Regulação com o Escalonamento
  Leaky Bucket & WFQ
    O que ele pode resolver?

## Slide 59: QoS Garantida
Fornecendo garantias de QoS – Motivação
  Na figura abaixo, o que aconteceria se as duas aplicações tem a mesma natureza e os mesmos requisitos
1Mbps
1Mbps

## Slide 60: QoS Garantida
Fornecendo garantias de QoS – Motivação
  Faltam recursos!!!
  Se os recursos disponíveis não forem suficientes e a QoS deve ser garantida é necessário um processo de admissão de chamada, onde os fluxos podem ser bloqueados na falta de recursos!
  Necessário
    Reserva de Recurso
    Admissão de chamada
      Sinalização

## Slide 61: QoS Garantida
Fornecendo garantias de QoS – Motivação
  Etapas
    Caracterização de Tráfego e Especificação da QoS Desejada
    Sinalização para estabelecimento de ligação
    Admissão de chamada por elemento

## Slide 62: QoS Garantida
Perguntas
  Um fluxo recém-chegado pode ser admitido com garantias de desempenho enquanto não violar as garantias de QoS feitas aos fluxos já admitidos?
    E se um fluxo de serviço menos priotitário estiver alocado?
  O que acontece do o roteamento IP (baseado em datagramas)?

## Slide 63: Atividade 01
  Descreva as características da Arquitetura DiffServ [RFC2475] e IntServ [RFC2212] com RSVP [RFC2205]
    O que elas oferecem para uma aplicação com requisitos temporais (Aplicação de Tempo Real)?

## Slide 64: Atividade 02
  Navegue pela WEB e ache duas páginas com conteúdo de aúdio/vídeo armazenado e verifique:
    Se são utilizados metarquivos
    Qual o protocolo de transporte utilizado?
    Se são utilizados RTP/RSTP
    Você aprova os três itens acima?
  Enviar
    Captura e os filtros utilizados para verificação os itens acima
    Respostas devem ser entregues no formato do IEEE