## Slide 1: Redes Wireless
Suporte a Computação Ubíqua

## Slide 2: Agenda
Conceito de Mobilidade
Problemas da Camada de Enlace sem Fios
Tecnologias de Redes Wireless
  802.15 – Bluetooth
  802.11 – WiFi
  802.16 – WiMAX
  Tecnologia de Celulares
    2G a 4G (e 5G?)
Princípios de Gerenciamento da Mobilidade
Outras tecnologias

## Slide 3: Conceito de Mobilidade
Ganhou força com a explosão de celulares e notebooks
O que é um usuário móvel?
  Um usuário que se move numa sala com um notebook (WiFi)?
  Um usuário que usa seu notebook em casa e no trabalho?
  Um usuário que se anda com o celular?
  Um usuário que está a 80Km/h num carro (desde que não dirigindo!)?
  Um usuário que se move e depende de outro dispositivo (também móvel) para ter acesso à rede?

## Slide 4: Conceitos Básicos
Hospedeiros sem fio
Laptop, Tablet, IP phone
Rodam aplicações
Podem ser fixos ou móveis
  Sem fio” nem sempre
  significa mobilidade

## Slide 5: Conceitos Básicos
Estação-base
(modo infraestrutura)
 Tipicamente se conecta à rede cabeada
Relay – responsável por enviar pacotes entre a rede cabeada e os hospedeiros sem fio na sua “área”
Ex.: torres de celular ou Pontos de acesso 802.11
 Na ausência de uma estação base, denomina-se redes ad hoc

## Slide 6: Conceitos Básicos
Enlace sem fio
 Tipicamente usado para conectar os hospedeiros móveis à estação-base
 Também usado como enlace de backbone
Protocolos de acesso múltiplos coordenam o acesso ao enlace
 Várias taxas de dados e distâncias de transmissão

## Slide 7: Conceitos Básicos
Modo infraestrutura
  Existe uma ligação com a estação base e redes cabeadas
  Quando um usuário móvel alterna de estação base denomina-se que ocorreu um handoff
    O que acontece se uma conexão TCP estiver ativa?
    Ao mudar o IP fica o mesmo?
    Como manter uma ligação telefônica?
    Uma estação pode depender de outra?

## Slide 8: Conceitos Básicos
Classificar
  Quando a Infraestrutura
    Existe ou não
  Quando ao número de saltos
    Se existe uma ou mais estações entre o host e rede cabeada

## Slide 9: Conceitos Básicos
Classificação
  Salto único com infraestrutura
    Estação rádio base conectada a uma rede cabeada de maior porte
      802.11 (WiFi)
      Redes de Telefonia Celular
      WiMAX 802.16

## Slide 10: Conceitos Básicos
Classificação
  Salto único sem infraestrutura
    Não existe rede cabeada, a informação e serviços são compartilhados entre os dispositivos sem fio
      802.11 (WiFi) em modo ad hoc
      Bluetooth

## Slide 11: Conceitos Básicos
Classificação
  Múltiplos saltos com infraestrutura
    Muito parecido com a condição de salto único, porém algumas estações rádio base podem se conectar a outras estações para alcançar uma rede cabeada
      Pode até um host depender de outro host para ter acesso
      Redes de Sensores sem Fio (alguns casos)
      Wireless Mesh
        Pontos interessantes de pesquisa

## Slide 12: Conceitos Básicos
Classificação
  Múltiplos saltos sem infraestrutura
    Alguns hosts podem precisar se conectar a diversos outros dispositivos de forma encadeada para conseguir para alcançar seu destino
      E se os nós forem móveis e a conectividade for irregular?
        Redes Móveis Ad Hoc (MANETs)
        Se os nós móveis forem veículos?
          VANETs
    Pontos muito interessantes de pesquisa
      Área que precisa de desenvolvedores de protocolos e aplicações que suportem tal mobilidade

## Slide 13: A Camada de Enlace sem Fios
Redução do sinal devido a obstáculos
  Atenuação no percurso
  Depende da faixa de frequência
Interferência de outras fontes
  802.11b usa a faixa de 2.4GHz
    Telefones, controles remoto, motores…
Propagação “Multicaminhos”
  A reflexão de um sinal pode gerar um recebimento atrasado no receptor

## Slide 14: A Camada de Enlace sem Fios
Não iremos tratar problemas de enlace neste curso! Mas precisaremos entender alguns problemas da camada de enlace!
Por exemplo:
  A razão sinal ruído (SNR) é inversamente proporcional a taxa de erros de bits (BER)
    A interferência de um ruído é maior num sinal de potência mais baixa.
    É só transmitir numa potência maior!!!!!
      Baterias de dispositivos móveis
      Se todos aumentarem a potência, uma maior interferência será gerada!

## Slide 15: A Camada de Enlace sem Fios
Não iremos tratar problemas de enlace neste curso! Mas precisaremos entender alguns problemas da camada de enlace!
Por exemplo:
  Para uma mesma SNR, transmissões com maior taxa de bps terão uma BER maior
    Assim uma maior taxa de bits requer maior potência
    Ahhh, mas mesmo assim é obtido mais largura de banda
      E o que fazer com os pacotes perdidos?

## Slide 16: A Camada de Enlace sem Fios
Não iremos tratar problemas de enlace neste curso! Mas precisaremos entender alguns problemas da camada de enlace!
Por exemplo:
  É possível ter uma modulação adaptativa em função de uma maior BER (fruto mudanças do ambiente e/ou mobilidade)
    WIFI 802.11, WIMAX 802.16, Telefonia celular já fazem!

## Slide 17: A Camada de Enlace sem Fios
Mais problemas…
Problema do terminal oculto Problema do desvanecimento

## Slide 18: Tecnologias de Redes Wireless
802.15 – Bluetooth
802.11 – WiFi
802.16 – WIMAX
Tecnologia de Celulares

## Slide 19: Redes Wireless – Bluetooth
Breve Histórico
  1.0: Inicial, vários problemas
  1.1: Tornou-se padrão IEEE 802.15 (PAN)
  1.2: Conexão mais rápida e maior proteção contra interferências
  2.0: Aumento da velocidade para 3Mbps, suporte a áudio, menor consumo de energia e conexão a vários dispositivos simultaneamente
  2.1: Melhora na criptografia e no consumo de energia
  3.0: Velocidade de até 24 Mbps, melhor gerenciamento de energia
  4.0: (Jul/2010) Foco na redução do consumo de energia. Exige muito menos energia no modo stand-by e é indicado para dispositivos com menos energia, como relógios.

## Slide 20: Redes Wireless – Bluetooth
Arquitetura Simples (piconet)
  Suporte até 8 dispositivos ativos
  Mestre controla as transmissões
    Mediante solicitação
    Limitada à comunicação com o mestre
    Mestre dita a hora da rede
    Utiliza FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
      Técnica de Salto de Canais de Trnamsissão

## Slide 21: Redes Wireless – Bluetooth
Características
  Conexão automática
  Segurança questionável (determinada pelo fabricante)
    Procedimentos de autorização e identificação
    Modo “invisível”
  Grande quantidade de dispositivos que utilizam
  Baixa velocidade de transferência de dados

## Slide 22: Redes Wireless – 802.11
Tecnologias
Padrão | Faixa de Frequência | Largura de Banda (até …) | Observação
802.11a | 5,1 a 5,8MHz | 54Mbps | Incompativel
802.11b | 2.4 a 2.485GHz | 11Mbps | 
802.11g | 2.4 a 2.485GHz | 54Mbps | 
802.11n | Ambas | 300Mbps | 

## Slide 23: Redes Wireless – 802.11
Modo Infraestrutura
Pontos de Acesso
(Estações Rádio-Base)
BSS – Basic Service Set
(células)

## Slide 24: Redes Wireless – 802.11
Funcionamento (Canais)
  Um ponto de acesso (AP) pode operar em 11 canais com sobreposição parcial
    Apenas os canais 1, 6,11 não são sobrepostos
    O excesso de APs aumenta estatisticamente a possibilidade de interferências

## Slide 25: Redes Wireless – 802.11
Funcionamento (Associação)
  Dado um conjunto de possíveis APs
  Todos se anunciam com quadros de sinalização
    Informam o SSID (Service Set Identifier)
    Endereço MAC
  Estação faz uma varredura dos canais (passiva)
  O Usuário seleciona um SSID para associação
    Se acesso público, então ASSOCIADO!
      Para fazer parte da subrede faz uma requisição DHCP
    Senão necessária autenticação
      Pode haver algum tipo de bloqueio por endereço MAC

## Slide 26: Redes Wireless – 802.11
Funcionamento (Associação)
ACCESS
POINT
ACCESS
POINT
1
Varredura Passiva
1 – Quadros de sinalização enviados pelos APs
2 – Quadro de Solicitação de Associação (E >> AP2)
3 – Quadro de resposta enviado
1
2
3

## Slide 27: Redes Wireless – 802.11
Funcionamento (Associação)
ACCESS
POINT
ACCESS
POINT
1
Varredura Ativa
0 – Broadcast enviado pela Estação (E)
1 – Quadros de sinalização enviados pelos APs
2 – Quadro de Solicitação de Associação (E >> AP2)
3 – Quadro de resposta enviado
1
2
3
0

## Slide 28: Redes Wireless – 802.11
Tratamento de Colisão
  Ethernet – CSMA/CD
  Não faz detecção colisões
    Caro construir um hadware sem fio
      Cálculo de potência
    Problema do terminal escondido e desavanecimento
  Faz Tratamento de Colisões
    Se o destino não confirma o recebimento
      Retransmite utilizando o CSMA/CA

## Slide 29: Redes Wireless – 802.11
Formato do Quadro (Frame)
Endereço 2: endereço MAC
do hospedeiro sem fio ou AP
transmitindo este quadro
Endereço 1: endereço MAC do
Hospedeiro sem fio
ou AP que deve receber o
quadro
Endereço 3: endereço MAC
da interface do roteador à qual o AP é ligado
Endereço 4: usado apenas no modo ad hoc
(indica o endereço MAC do host que transmitiu o quadro para o meio sem fio)

## Slide 30: Redes Wireless – 802.11
Recursos Interessantes
  Mobilidade numa subrede IP
    Como o switch (camada 2) vai entender que H1 foi transferido de AP?
      Ele não entende 802.11
      “Adaptação”
        AP2 notifica novos hosts
      Desenvolvido protocolo
        802.11f – IAPP (Inter-Access-Point Protocol)
      O que aconteceria ao invés de um switch, existisse um roteador*?
Switch

## Slide 31: Redes Wireless – 802.11
Recursos Interessantes
  Controle Adaptativo da Taxa de Transmissão
    Se o usuário chegar mais perdo de um AP é provavél uma menor SNR
    Possível adaptar a modulação da camada física
    Mecanismo de adaptação tem funcionamento semelhante ao TCP
      Se a potência di sinal aumenta, envie mais!!!

## Slide 32: Redes Wireless – 802.11
Recursos Interessantes
  Gerenciamento de Energia
    No frame (quadro) 802.11 exite um campo de 1 bit que permite habilitar o gerenciamento de energia
    Um host pode alternar entre o modo ativo e sleep
    Se não tem nada a enviar, manda um quadro ao AP com o bit de gerenciamento de energia igual a 1
    Se o AP precisar enviar um quadro, ele “acorda” o host
      Armazenar os quadros
    Se o host nao tem nada a receber, pode deixar o host 99% do tempo em modo sleep

## Slide 33: Redes WiMAX – 802.16
Arquitetura de Rede – Visão Geral

## Slide 34: Redes WiMAX – 802.16
Arquitetura de Rede – Visão Geral
  BASE STATION (BS)
    Realiza interface entre a rede sem fio e uma cabeada.
    Suporta interfaces como IP, Ethernet, ATM...
  SUBSCRIBER STATION (SS) ou REMOTE STATION (RS)
    Permite acesso a rede através de enlaces com a BS.
    Uma SS pode se conectar com uma ou mais SS intermediárias.
    Limita-se pela taxa de transmissão da BS.
    E se uma SS for móvel?
    E se a quantidade de SS em RELAY aumentar?

## Slide 35: Redes WiMAX – 802.16
Arquitetura de Rede – Visão Geral
  Arquitetura Femto cell (femtocell)
    Estações celular de baixa potência
    Pode ser utilizada em locais remotos com internet de pouca largura de banda
    Alternativa para locais remotos com suporte a outras tecnologias

## Slide 36: Redes WiMAX – 802.16
Suporte a handoff
  Quando isso ocorre existe perda de QoS
  A versão 802.11m suporta velocidades até 350km/h!
    Hand-Off Interruption: < 30 ms

## Slide 37: Redes WiMAX – 802.16
Padrões – Artigo só para definir a evolução!

## Slide 38: Redes WiMAX – 802.16
Padrões mais Promissores

## Slide 39: Redes WiMAX – 802.16
802.16m
  Acredito ser o mais promissor

## Slide 40: Redes WiMAX – 802.16
802.16m
  Suporte a redes auto-organizáveis
    Não está definido pelo padrão
    Área de pesquisa interresante
    Suporte a ligação de BS e SS com SS móveis
      Suporte a Redes Veiculares
  Relay
    Permitirá a expansão de cobertura sem BSs
    Complica o planejamento de capacidade
  Estrutura de Frame Variável
    20ms (SuperFrame), 5ms (Frame) e 0.617ms
  Suporta 80 canais de voz (12.2Kbps) bidirecionais por MHz (5,8GHz)

## Slide 41: Redes WiMAX – 802.16
Recursos Interessantes

## Slide 42: Redes WiMAX – 802.16
Classes de Serviço Especificadas
  Low Multimedia: Data speed up to 144 kbps
  Medium Multimedia: Data speed up 2 Mbps
  High Multimedia: Data speed up to 30 mbps
  Super High Multimedia: Data speed up to 100 Mbps or possibly 1 Gbps

## Slide 43: Tecnologia Celular
Uma visão evolutiva

## Slide 44: Tecnologia Celular
Visão Geral (GSM 2G)
BSC
BSC
MSC
Roteador
MSC
REDE TEFEFÔNICA PÚBLICA
BSC – Controlador de Estação Base
Alocar o canal de áudio ao usuário
Fazer a localização
Fazer o handoff
MSC – Centro de “Comutação Móvel”
Autorização e contabilidade
Função semelhante à central telefônica

## Slide 45: Tecnologia Celular
Visão Geral (GSM 2,5G)
BSC
BSC
MSC
Roteador
MSC
REDE TEFEFÔNICA PÚBLICA
SGSN – Serving GPRS Support Node (General Packet Radio Service) – Suporte a IP e X.25 (tô ficando velho!) – Faz roteamento, funções de conexão de estações móveis e suas autenticações e gerenciamento lógico do link
GGSN – Gateway GPRS Support Node –atua como uma interface com a rede externa de pacotes (Internet). Ele converte os pacotes GPRS vindos do SGSN.
Fornecimento de serviços não integrado!
SGSN
GGSN
INTERNET
PÚBLICA

## Slide 46: Tevcnologia Celular
3G
  Devem fornecer obrigatoriamente
    144kbps – Automóveis
    384kbps – Uso externo estacionário ou a pé
    2Mbps – Ambiente interno
    9kbps - Satélite
  Na prática...

## Slide 47: Tecnologia Celular
3G

## Slide 48: Tecnologia Celular
Uma visão evolutiva

## Slide 49: Tecnologia Celular
Padrões 4G – IMT-2000
  LTE Advanced
  IEEE 802.16m or WirelessMAN-Advanced
Precursores
  3GPP Long Term Evolution (LTE)
  Mobile WiMAX (IEEE 802.16e)
Descontinuados
  UMB (formerly EV-DO Rev. C)
  Flash-OFDM
  iBurst and MBWA (IEEE 802.20) systems

## Slide 50: Tecnologia Celular
LTE Advanced (Padrão em evolução) – 4G

## Slide 51: Tecnologia Celular
LTE Advanced – 4G
  Requisitos da última release
    Relaying
    Suporte a redes heterogêneas
    LTE self-optimizing networks (SON)
      Propriedades Self-*
    HNB and HeNB mobility enhancements (femtocell)
    Melhores requisitos de QoS

## Slide 52: Tecnologia Celular
5G (Prospecções)
  Provisão de Computação Ubíqua
  Handoff vertical!
  Group Relay
    Conjunto de estações rádio base fornecendo acesso de forma colaborativa a um único host
  Cobertura mundial
  Padrão unificado global

## Slide 53: Outras Redes
Wireless Mesh
Zigbee

## Slide 54: Princípios do Gerenciamento da Mobilidade
Princípios do Gerenciamento da Mobilidade
  Voltamos a pergunta inicial...
  Como identificar um usuário móvel?
  Qual a importância do endereço IP permanecer o mesmo?
    É possível fazer isso?

## Slide 55: Princípios do Gerenciamento da Mobilidade
Princípios do Gerenciamento da Mobilidade
  Voltamos a pergunta inicial...
  Como identificar um usuário móvel?
  Qual a importância do endereço IP permanecer o mesmo?
    É possível fazer isso?

## Slide 56: Princípios do Gerenciamento da Mobilidade
Conceitos
Home network: “lar” permanente do usuário
(ex., 128.119.40/24)
Endereço permanente: endereço na home network; pode sempre ser usado para alcançar o usuário móvel
ex., 128.119.40.186
Agente nativo: entidade que implementa as funções de mobilidade em benefício do usuário móvel quando ele está remoto

## Slide 57: Princípios do Gerenciamento da Mobilidade
Conceitos
Rede visitada: rede na qual o usuário móvel se encontra num certo momento (ex., 79.129.13/24)
Endereço permanente: fica constante (ex., 128.119.40.186)
Agente nativo: entidade na rede visitada que implementa funções de mobilidade em benefício do usuário móvel
Correspondente: quer se comunicar com o usuário móvel

## Slide 58: Roteamento Indireto
Home
network
Correspondente endereça pacotes usando o home address do usuário móvel
Agente nativo intercepta os pacotes e envia ao agente externo
Agente externo recebe pacotes e encaminha ao usuário móvel
Usuário móvel responde diretamente ao correspondente

## Slide 59: Roteamento Direto
Correspondente pede, recebe foreign address do usuário móvel
Correspon-dente envia ao foreign agent
Foreign agent recebe pacotes, envia ao usuário móvel
Usuário móvel responde diretamente ao correspondente

## Slide 60: Possibilidades do Gerenciamento
O que ocorre se o usuário móvel muda de rede visitada?

## Slide 61: Um estudo de caso com GSM
Chamada roteada
para home network
Home MSC consulta HLR,
obtém número de roaming
do usuário móvel na rede
visitada
Home MSC estabelece segunda perna da chamada para MSC na rede visitada
MSC na rede visitada completa chamada
pela estação-base com usuário móvel

## Slide 62: Handoff GSM – Único BSC
1. Velho BSS informa MSC sobre o handoff possível, fornece lista de 1 ou mais novos BSSs
2. MSC estabelece caminho (aloca recurso) ao novo BSS
3. Novo BSS aloca canal de rádio para uso pelo usuário móvel
4. Novo BSS avisa MSC, velho BSS: pronto
5. Velho BSS avisa usuário móvel: realiza handoff para novo BSS
6. O usuário móvel avisa o novo BSS para ativar novo canal
7. O usuário móvel avisa via novo BSS o MSC: handoff completo. MSC redireciona a chamada
8. MSC avisa velho BSS para liberar recursos

## Slide 63: Outras Redes
Wireless Mesh – É uma Arquitetura

## Slide 64: Outras Redes
Wireless Mesh
  Maior cobertura
  Menor potência de transmissão
  Não necessidade de linha de visada
  Redução do custo de infraetrutura de rede
  Robustez (redundante!)
  Esforço para a incorporação de especificações de tecnologia Mesh (802.16m)

## Slide 65: Outras Redes
Wireless Mesh
Sistema inteligente de tráfego
Segurança pública
Possibilidade de acesso em locais remotos*
...

## Slide 66: Outras Redes
Wireless Mesh (Desafios)
Planejamento de Capacidade da rede
Roteamento e Endereçamento
Interoperabilidade na Camada 2
Oferta de QoS
Controle de potência e modulação adaptativa com multiplos caminhos
Faltam algoritmos!

## Slide 67: Outras Redes
Zigbee

## Slide 68: Perguntas
Como você classificaria as redes por distância física? (LAN, MAN, WAN)
Quais tecnologias são concorrentes?
É possível fornecer suporte a aplicações de tempo real com as tecnologias atuais?
Qual tecnologia seria a mais indicada para a oferta de cobertura em locais remotos?